| Дефектний акт |
| --- |
| На |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт по заміні віконих та дверних пройомів в підїзді 1, 3, 5, 6. по проспекту В. Маяковського 54/9 м. Київ |
| Умови виконання робіт ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 50 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 50 |  |
| 3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 30 |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,9696 |  |
| 5 | Блоки віконні металопластикові 1,86 х 2,16 (Н) площа 4,02 м2 | м2 | 24,12 |  |
| 6 | Блоки віконні металопластикові 1,86 х 2,16 (Н) площа 4,02 м2 відкривні | м2 | 24,12 |  |
| 7 | Блоки віконні металопластикові 1,88 х 2,16 (Н) площа 4,06 м2 відкривні | м2 | 24,36 |  |
| 8 | Блоки віконні металопластикові 1,88 х 2,16 (Н) площа 4,06 м2 | м2 | 24,36 |  |
| 9 | Дюбель шуруп 100 х 10 мм самонарізний | шт | 264 |  |
| 10 | Герметик, марка 51-УТ-37 | кг | 12,33 |  |
| 11 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 24 |  |
| 12 | Упор віконний сталевий | шт | 96 |  |
| 13 | Укладання підвіконних плит | 100м2 | 0,1346 |  |
| 14 | Плити підвіконні 300 мм | шт | 24 |  |
| 15 | Підвіконні заглушки | шт | 48 |  |
| 16 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | 100м | 0,468 |  |
| 17 | Зливи віконні | шт | 24 |  |
| -1- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону | 100м2 | 0,5942 |  |
| 19 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами | 100м2 | 0,5942 |  |
| Склав |  |  |  |
|  |  |  | (посада, підпис, ініціали, прізвище) |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
|  |  |  | (посада, підпис, ініціали, прізвище) |  |  |