Додаток 2

| Обсяги закупівлі Відомість обсягів робіт, матеріалів і устаткування по об’єктах: Житловий будинок по вул. Харківське шосе, м. Києва. «з реалізації енергоефективних заходів (реконструкція індивідуального теплового пункту) у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках». *Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип, джерело походження матеріалів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент». |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Бойлерна.Тепломеханічні рішення. |  |  |  |
| 1 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка до 108 мм (ДЕМОНТАЖ) | шт | 2 |  |
| 2 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм (ДЕМОНТАЖ) | шт | 2 |  |
| 3 | Установлення водопiдiгрiвникiв швидкiсних односекцiйних поверхнею нагрiву однiєї секцiї до 4 м2 (ДЕМОНТАЖ) | шт | 1 |  |
| 4 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (ДЕМОНТАЖ) | шт | 2 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм(ДЕМОНТАЖ) | м | 30 |  |
| 6 | Брухт металевий(зворотнi матерiали) | т | 0,64 |  |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,64 |  |
| 8 | Навантаження смiття вручну | т | 0,64 |  |
| 9 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг (Шафа захисна) | шт | 1 |  |
| 10 | Шафа захисна 400х300х150 IPS4 для теплообчислювача | шт | 1 |  |
| 11 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical 602) | шт | 1 |  |
| 12 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 2 |  |
| 13 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [витратомір ультразвуковий], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2 |  |
| 14 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм ( бобишка) | шт | 4 |  |
| 15 | Зняття ремонтної вставки фл. Ду40 мм, L=300 мм | шт | 2 |  |
| 16 | Ремонтна вставка фл.Ду40 мм, L=300 мм | шт. | 2 |  |
| 17 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 4 |  |
| 18 | Прокладка міжфланцева Ду 40 мм | шт. | 4 |  |
| 19 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 8 |  |
| 20 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 4 |  |
| 21 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2 | шт. | 2 |  |
| 22 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ - 1,0 МПа - 1,5 G1/2 | комплект | 2 |  |
| 23 | Кран кульовий муфтовий Ду15 (під манометр) тип 68 IVR | шт | 4 |  |
| 24 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм (закладна деталь та бобишка) | шт | 4 |  |
| 25 | Штуцер із труби сталевої водогазопровідної Ду 15 мм із різьбою зовн., L=80 мм | шт. | 4 |  |
| 26 | Бобишка для термометра | шт. | 2 |  |
| 27 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 28 | Термометр ТТЖ-М вик.1П 5 (0"...+150"С)-2-160/66 | шт | 1 |  |
| 29 | Термометр ТТЖ-М вик.1П 4 (0"...+100"С)-1-160/66 | шт | 1 |  |
| 30 | Оправа захисна, 2П 215/63 6,3 ТУ 92-889.002-91 | шт | 2 |  |
| 31 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв (модем із шафою) | шафа | 1 |  |
| 32 | Бокс КМПн 2/2 навісний | шт | 1 |  |
| 33 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | м | 14 |  |
| 34 | Металорукав герметичний Ду15 РЗ-ЦХ | м | 14 |  |
| 35 | Тримач для металорукава | шт. | 20 |  |
| 36 | Дюбелі 6 мм х 40 мм із забивним шурупом | шт | 30 |  |
| 37 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 14 |  |
| 38 | Кабель силовий ВВГнг перерiз 3х1,5 | м | 12 |  |
| 39 | Кабель інтерфейсний FTP 4 2x0.5 | м | 2 |  |
| 40 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка до 89 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Грязьовик фланцевий DN 89 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм ( DN89) | шт | 6 |  |
| 43 | Кран кул.стал.фланц. Ду80, PN16 11с42п BREEZE | шт | 2 |  |
| 44 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 80 мм | шт | 4 |  |
| 45 | Кран кул.стал.фланц. Ду80, PN25 11с38п BREEZE | шт | 4 |  |
| 46 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2, 5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр 80 мм | шт | 8 |  |
| 47 | Прокладка міжфланцева Ду80 мм | шт | 20 |  |
| 48 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 120 |  |
| 49 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 50 | Кран кульовий фланцевий Ду50 мм PN16 11с42п Breeze | шт | 2 |  |
| 51 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 52 | Прокладка міжфланцева, Ду50 мм | шт | 4 |  |
| 53 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 16 |  |
| 54 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 55 | Фiльтр фланцевий Ду80 PN16 тип 821А Zetkama | шт | 2 |  |
| 56 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 80 мм | шт | 4 |  |
| 57 | Прокладка міжфланцева Ду80 мм | шт | 4 |  |
| 58 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 24 |  |
| 59 | Установлення повітровідвідників | шт | 8 |  |
| 60 | Клапан повітровідвідний автоматичний 1/2" PN1.0 МПа Flexvent 1/2 | шт. | 8 |  |
| 61 | Кран кульовий 1" вн.-вн. Perfecta FIN | шт | 4 |  |
| 62 | Кран кульовий 1/2" вн.-вн. Perfecta FIN | шт | 10 |  |
| 63 | Різьба коротка Ду25 мм | шт | 4 |  |
| 64 | Різьба коротка Ду15 мм | шт | 10 |  |
| 65 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 4 |  |
| 66 | Манометр ДМ 05-100 0-2,5МПа | комплект | 2 |  |
| 67 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2 | шт. | 1 |  |
| 68 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ - 1,0 МПа - 1,5 G1/2 | комплект | 1 |  |
| 69 | Кран кульовий муфтовий Ду15 (під манометр) тип 68 IVR | шт | 4 |  |
| 70 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм (закладна деталь) | шт | 4 |  |
| 71 | Штуцер із труби сталевої водогазопровідної Ду 15 мм із різьбою зовн., L=80 мм | шт. | 4 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм | м | 4,2 |  |
| 73 | Труби сталевi електрозварнi зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 3 |  |
| 74 | Переходи КД108х4-89х3,5 мм | шт | 4 |  |
| 75 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм | м | 39,08 |  |
| 76 | Труби сталевi електрозварнi зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 35 |  |
| 77 | Перехід сталевий К80х40 мм | шт | 4 |  |
| 78 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду89х4 | шт | 13 |  |
| 79 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | м | 43,28 |  |
| 80 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 11,3 |  |
| 81 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 11 |  |
| 82 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду57х3 | шт | 2 |  |
| 83 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | м | 1 |  |
| 84 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 1 |  |
| 85 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 12,3 |  |
| 86 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм | м | 0,6 |  |
| 87 | Перехід сталевий К100х80 мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 88 | Перехід сталевий К100х50 мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 89 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм | м | 0,24 |  |
| 90 | Перехід К 80х40 мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 91 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | м | 0,84 |  |
| 92 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 40 мм | м | 14,912 |  |
| 93 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi оцинкованi дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 14 |  |
| 94 | Перехід сталевий К40х32 мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 95 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi оцинковані Ду40 мм | шт | 7 |  |
| 96 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 7,38 |  |
| 97 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi оцинкованi дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 7 |  |
| 98 | Перехід сталевий К50х25 мм оцинк. | шт | 1 |  |
| 99 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi оцинковані Ду25 мм | шт | 4 |  |
| 100 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 22,292 |  |
| 101 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 15,49 |  |
| 102 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0028 |  |
| 103 | Фарбування суриком сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 12,62 |  |
| 104 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 7,46 |  |
| 105 | Фарба (зелений колір) БТ-117 | т | 0,0052 |  |
| 106 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89 мм до 133 мм товщина iзоляцiйного шару 40 мм | м | 44,12 |  |
| 107 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм товщина iзоляцiйного шару 40 мм | м | 34,592 |  |
| 108 | Мати із мінвати на алюмінієвий фользі,товщ. 50 мм ТехноНІКОЛЬ | м2 | 44 |  |
| 109 | Скотч алюмінієвий (25 м) | шт. | 7 |  |
| 110 | Скотч звичайний прозорий (50 м) | шт. | 7 |  |
| 111 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 112 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 113 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,075 |  |
| 114 | Метал для кріплення труб | кг | 75 |  |
| 115 | Анкер розпірний забивний латунний М8х28 д10 | шт | 30 |  |
| 116 | Шпилька М8 | м | 9 |  |
| 117 | Установлення воронок зливних дiаметром 50 мм | шт | 8 |  |
| 118 | Воронка для зливу дренажа Ду50 | шт | 8 |  |
| 119 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | м | 8,288 |  |
| 120 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 3 |  |
| 121 | Труби сталевi водогазопровiднi Ду32х3,2 мм | м | 5 |  |
| 122 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду32 | шт | 3 |  |
| 123 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 6,3 |  |
| 124 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi Д57х3,5 мм | м | 6 |  |
| 125 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду57х3 | шт | 2 |  |
| 126 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 14,588 |  |
| 127 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,9 |  |
| 128 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0005 |  |
| 129 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 2,9 |  |
| 130 | Фарба (зелений колір) БТ-117 | т | 0,0007 |  |
| 131 | Врiзування в iснуючi мережi з чавунних труб чавунних трiйникiв дiаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 132 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
| 133 | Кабель ВВНГнг 5х2,5 мм2 | м | 20 |  |
| 134 | Прокладання труби ПВХ гофрована, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 20 |  |
| 135 | Труба ПВХ гофрована Д=25 | м | 20 |  |
| 136 | Тримач для гофротруби Д=25 мм | шт. | 60 |  |
| 137 | Дюбелі 6 мм х 40 мм із забивним шурупом | шт | 70 |  |
| 138 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | шт | 1 |  |
| 139 | Автоматичний вимикач ВА 47-29М 1-пол., С16 А | шт | 1 |  |
| 140 | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |
| 141 | Лічильник НІК 2301 АР3.0500.М.11 5(120)А, 3ф, електромех. однотариф. NІК 2301 АР3.0000.0.11 | шт | 1 |  |
| 142 | Монтаж теплообмiнника водоводяного продуктивнiстю 40 т/год (Монтаж модульного блоку системи ГВП ЕІ-МБ- ГВП-1ст/в-263) | т | 0,45 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Бойлерна. Обладнання ВО |  |  |  |
| 143 | Обчислювач теплового лічильника Multical 602 Kamstrup в сладі: 1.Ультразвукова витратомірна ділянка ULTRAFLOW 54 тип 65-5-CJCD, DN40, фланцева Qмин =0,1 куб.м/год,Qнoм =10,0 куб.м/год, Qмакс.=20,0 куб.м/год - 2 шт.; 2.Термоперетворювач опору Pt-500 довжина кабеля - 5 м - 2 шт. | шт | 1 |  |
| 144 | Шафа диспетчеризації в складі: - модем-контролер GSMP-304-GPRS-1шт.;- блок живлення-1шт.;- автоматичний вимикач, двохполюсний 6А-1шт.;- автоматичний вимикач, двохполюсний 10А-1шт.;- дінрейка-1шт.;-шафа захисна-1шт.;-розетка-1шт.;- антена-1шт.;-плата RS-232-1шт.;гермоввід кабелю Д16 мм-2шт.. | шт | 1 |  |
| 145 | Модульний блок системи ГВП ЕІ-МБ-ГВП-1ст/в-263 | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на Тепломеханічні рішення |  |  |  |
| 146 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка до 89 мм (ДЕМОНТАЖ) | шт | 2 |  |
| 147 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм (ДЕМОНТАЖ) | шт | 2 |  |
| 148 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,12 |  |
| 149 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,12 |  |
| 150 | Навантаження смiття вручну | т | 0,12 |  |
| 151 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг (Шафа захисна) | шт | 1 |  |
| 152 | Шафа захисна 400х300х150 IPS4 для теплообчислювача | шт | 1 |  |
| 153 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical 602) | шт | 1 |  |
| 154 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 2 |  |
| 155 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [витратомір ультразвуковий], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  |
| 156 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм ( бобишка) | шт | 3 |  |
| 157 | Зняття ремонтної вставки фл. Ду25 мм, L=260 мм | шт | 1 |  |
| 158 | Ремонтна вставка фл Ду25,L=260мм | шт | 1 |  |
| 159 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 160 | Прокладка міжфланцева, Ду25 мм | шт | 2 |  |
| 161 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 8 |  |
| 162 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 163 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2 | шт. | 1 |  |
| 164 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ - 1,0 МПа - 1,5 G1/2 | комплект | 1 |  |
| 165 | Кран кульовий муфтовий Ду15 (під манометр) тип 68 IVR | шт | 2 |  |
| 166 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм (закладна деталь та бобишка) | шт | 4 |  |
| 167 | Штуцер із труби сталевої водогазопровідної Ду 15 мм із різьбою зовн., L=80 мм | шт. | 2 |  |
| 168 | Бобишка для термометра | шт. | 2 |  |
| 169 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 170 | Термометр ТТЖ-М вик.1П 5 (0"...+150"С)-2-160/66 | шт | 1 |  |
| 171 | Термометр ТТЖ-М вик.1П 4 (0"...+100"С)-1-160/66 | шт | 1 |  |
| 172 | Оправа захисна, 2П 215/63 6,3 ТУ 92-889.002-91 | шт | 2 |  |
| 173 | Кран кульовий дiаметр 15 мм PERFECTA F.I.V. (Италия) | шт | 1 |  |
| 174 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв (модем із шафою) | шафа | 1 |  |
| 175 | Бокс КМПн 2/2 навісний | шт | 2 |  |
| 176 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | м | 24 |  |
| 177 | Металорукав герметичний Ду15 РЗ-ЦХ | м | 24 |  |
| 178 | Тримач для металорукава | шт. | 60 |  |
| 179 | Дюбелі 6 мм х 40 мм із забивним шурупом | шт | 60 |  |
| 180 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 22 |  |
| 181 | Кабель силовий ВВГнг перерiз 3х1,5 | м | 20 |  |
| 182 | Кабель інтерфейсний FTP 4 2x0.5 | м | 2 |  |
| 183 | Установлення вузлiв теплових елеваторних номер 1, 2 (ЗНЯТТЯ) | шт | 1 |  |
| 184 | Установлення вузлiв теплових елеваторних номер 1, 2 | шт | 1 |  |
| 185 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка до 57 мм | шт | 2 |  |
| 186 | Грязьовик абонентський фланцевий Д57 мм PN 1,6 МПа | шт | 2 |  |
| 187 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 188 | Прокладка міжфланцева, Ду50 мм | шт | 4 |  |
| 189 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 16 |  |
| 190 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 5 |  |
| 191 | Кран кульовий фланцевий Ду50 мм PN40 11с38п Breeze | шт | 2 |  |
| 192 | Кран кульовий фланцевий Ду50 мм PN16 11с42п Breeze | шт | 3 |  |
| 193 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 194 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 195 | Прокладка міжфланцева, Ду50 мм | шт | 10 |  |
| 196 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 40 |  |
| 197 | Установлення регуляторiв тиску газу дiаметром до 100 мм ("до себе") | шт | 1 |  |
| 198 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 199 | Прокладка міжфланцева Ду 32 мм | шт. | 2 |  |
| 200 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 8 |  |
| 201 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 202 | Фiльтр фланцевий Ду50 PN16 тип 821А Zetkama | шт | 1 |  |
| 203 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 204 | Прокладка міжфланцева, Ду50 мм | шт | 2 |  |
| 205 | Болти з гайками та шайбами М16 мм | шт | 8 |  |
| 206 | Установлення повітровідвідників | шт | 6 |  |
| 207 | Клапан повітровідвідний автоматичний 1/2" PN1.0 МПа Flexvent 1/2 | шт. | 6 |  |
| 208 | Кран кульовий 1" вн.-вн. Perfecta FIN | шт | 2 |  |
| 209 | Кран кульовий 1/2" вн.-вн. Perfecta FIN | шт | 8 |  |
| 210 | Різьба коротка Ду25 мм | шт | 4 |  |
| 211 | Різьба коротка Ду15 мм | шт | 6 |  |
| 212 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 6 |  |
| 213 | Манометр ДМ 05-100 0-2,5МПа | комплект | 2 |  |
| 214 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2 | шт. | 2 |  |
| 215 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ - 1,0 МПа - 1,5 G1/2 | комплект | 2 |  |
| 216 | Кран кульовий муфтовий Ду15 (під манометр) тип 68 IVR | шт | 6 |  |
| 217 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм (закладна деталь) | шт | 6 |  |
| 218 | Штуцер із труби сталевої водогазопровідної Ду 15 мм із різьбою зовн., L=80 мм | шт. | 6 |  |
| 219 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм | м | 15,6 |  |
| 220 | Труби сталевi електрозварнi зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 12 |  |
| 221 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду89х4 | шт | 12 |  |
| 222 | Перехід сталевий концентричний, дiаметр умовного проходу 80х50мм | шт | 3 |  |
| 223 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм | м | 0,9 |  |
| 224 | Труби сталевi електрозварнi iз сталi, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 0,5 |  |
| 225 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 65х50 мм | шт | 2 |  |
| 226 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | м | 16,5 |  |
| 227 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 8,8 |  |
| 228 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 7 |  |
| 229 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду57х3 | шт | 8 |  |
| 230 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 50х25 мм | шт | 2 |  |
| 231 | Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного проходу 50х32 мм | шт | 2 |  |
| 232 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | м | 1 |  |
| 233 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 0,5 |  |
| 234 | Труби сталевi водогазопровiднi Ду32х3,2 мм | м | 0,5 |  |
| 235 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 9,8 |  |
| 236 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,03 |  |
| 237 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0013 |  |
| 238 | Фарбування суриком сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 4,57 |  |
| 239 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 2,46 |  |
| 240 | Фарба (зелений колір) БТ-117 | т | 0,0021 |  |
| 241 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89 мм до 133 мм товщина iзоляцiйного шару 40 мм | м | 15,6 |  |
| 242 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм товщина iзоляцiйного шару 40 мм | м | 10,7 |  |
| 243 | Мати із мінвати на алюмінієвий фользі,товщ. 50 мм ТехноНІКОЛЬ | м2 | 15 |  |
| 244 | Скотч алюмінієвий (25 м) | шт. | 2 |  |
| 245 | Скотч звичайний прозорий (50 м) | шт. | 2 |  |
| 246 | Анкер розпірний забивний латунний М8х28 д10 | шт | 10 |  |
| 247 | Шпилька М8 | м | 4 |  |
| 248 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 249 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 250 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,04 |  |
| 251 | Метал для кріплення труб | кг | 40 |  |
| 252 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 253 | Насос дренажний Ду32 TMW 32/8 WILO | шт | 1 |  |
| 254 | Кран кульовий Ду32 тип 954 IVR | шт | 1 |  |
| 255 | Клапани зворотнi муфтовi Ду32 PN32 IVR 999/H | шт | 1 |  |
| 256 | Установлення воронок зливних дiаметром 50 мм | шт | 7 |  |
| 257 | Воронка для зливу дренажа Ду50 | шт | 7 |  |
| 258 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | м | 4,304 |  |
| 259 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 2 |  |
| 260 | Труби сталевi водогазопровiднi Ду32х3,2 мм | м | 10 |  |
| 261 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду32 | шт | 2 |  |
| 262 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | м | 6,45 |  |
| 263 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi Д57х3,5 мм | м | 6 |  |
| 264 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20 Ду57х3 | шт | 3 |  |
| 265 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | м | 10,754 |  |
| 266 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,73 |  |
| 267 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0007 |  |
| 268 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3,73 |  |
| 269 | Фарба (зелений колір) БТ-117 | т | 0,0009 |  |
| 270 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 (копання приямка) | м3 | 1 |  |
| 271 | Улаштування монолiтних бетонних прямокутних приямкiв у каналах | м3 | 0,164 |  |
| 272 | Цементно-піщаний розчин | м3 | 0,164 |  |
| 273 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли керамiчної | м3 | 0,102 |  |
| 274 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,02448 |  |
| 275 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | шт | 40 |  |
| 276 | Установлення металевих грат приямкiв | т | 0,1 |  |
| 277 | Решітка для приямка 600х600 | шт. | 1 |  |
| 278 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 1,52 |  |
| 279 | Дверi сталевi протипожежні тип 2 (800х1900) ЕІ 60 | шт | 1 |  |
| 280 | Монтаж теплообмiнника водоводяного продуктивнiстю 40 т/год (Монтаж модульного блоку системи опалення ЕІ-МБ-СО-з/в-429) | т | 0,58 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на Обладнання ВО(тепломеханічні рішення) |  |  |  |
| 281 | Теплолічильник (Обчислювач) Multical 602 в сладі: 1.Обчислювач теплового лічильника тип Multical 602; 2.Ультразвуковий витратомір ULTRAFLOW 54 тип 65-5- СНСВ, DN25,Q =0,06/6/12 куб.м/год, довжина кабеля - 5 м; 3.Датчик температури Pt-500 в комплекті із гільзою (L=90 мм), довжина кабеля - 5 м - 2 шт.. | шт | 1 |  |
| 282 | Шафа диспетчеризації в складі: - модем-контролер GSMP-304-GPRS-1шт.;- блок живлення-1шт.;- автоматичний вимикач, двохполюсний 6А-1шт.;- автоматичний вимикач, двохполюсний 10А-1шт.;- дінрейка-1шт.;-шафа захисна-1шт.;-розетка-1шт.;- антена-1шт.;-плата RS-232-1шт.;гермоввід кабелю Д16 мм-2шт.. | шт | 1 |  |
| 283 | Модульний блок системи опалення ЕІ-МБ-СО-з/в-429 | шт. | 1 |  |
| 284 | Регулятор тиску "до себе", Ду32 kv=12,5 AVА 003Н6619 Danfoss | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-5 на Вентиляція |  |  |  |
| 285 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 286 | Витяжний вентилятор, 220В; 0,1кВт; 0,44А; 2500об/хв RV160L Аеростар | шт | 1 |  |
| 287 | Установлення вставок гнучких до радiальних вентиляторiв | м2 | 0,16328 |  |
| 288 | Гнучка вставка Д200 L=130 мм Аеростар | шт | 2 |  |
| 289 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм | клапан | 2 |  |
| 290 | Клапан зворотнiй ЗК200 Вент-Сервіс | шт | 1 |  |
| 291 | Дросель-клапан ДК200 Вент-Сервіс | шт | 1 |  |
| 292 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0, 25 м2 | грати | 2 |  |
| 293 | Решiтка внутрішня РВ 2535-1 300х250 | шт | 1 |  |
| 294 | Адаптер для решітки внутрішньої Д300х250/200 h=200 мм | шт | 1 |  |
| 295 | Решiтка зовнішня РВ 3070-1Н 300х250 | шт | 1 |  |
| 296 | Адаптер для решітки зовнішньої Д300х250/200 h=500 мм | шт | 1 |  |
| 297 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм | м2 | 6,28 |  |
| 298 | Повітроводи спірально-навивні Д200 ВентСервіс | м | 10 |  |
| 299 | Перехід Д200/160 ВентСервіс | шт. | 2 |  |
| 300 | Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними прошивними на склотканинi або металевiй сiтцi | м2 | 10 |  |
| 301 | Мати із мінвати на алюмінієвий фользі,товщ. 50 мм ROCKWOOL LAMELLA WITH ALU FOIL | м2 | 10 |  |
| 302 | Монтажний комплект (стрічка алюмієва, шпилька, кріплення) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-6 на Електротехнічні роботи |  |  |  |
| 303 | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |
| 304 | Лічильник НІК 2301 АР3.0500.М.11 5(120)А, 3ф, електромех. однотариф. NІК 2301 АР3.0000.0.11 | шт | 1 |  |
| 305 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 40 |  |
| 306 | Кабель ВВНГнг 5х2,5 мм2 | м | 40 |  |
| 307 | Прокладання труби ПВХ гофрована, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 116 |  |
| 308 | Труба ПВХ гофрована Д=25 | м | 40 |  |
| 309 | Тримач для гофротруби Д=25 мм | шт. | 120 |  |
| 310 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 311 | Автоматичний вимикач ВА 47-29М 1-пол., С16 А | шт | 2 |  |
| 312 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
| 313 | Кабель ВВГнг перерiз 3х1,5 | м | 10 |  |
| 314 | Прокладання труби ПВХ гофрована, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 10 |  |
| 315 | Труба ПВХ гофрована Д=20 | м | 10 |  |
| 316 | Тримач для гофротруби Д=20 мм | шт. | 30 |  |
| 317 | Дюбелі 6 мм х 40 мм із забивним шурупом | шт | 170 |  |
| 318 | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А | шт | 1 |  |
| 319 | Магнітний пускач | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-7 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 320 | Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 2 шт (модульний блок системи ГВП) | Комплект | 1 |  |
| 321 | Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 5 шт (Модульний блок системи опалення) | Комплект | 1 |  |
| 322 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (щит автоматики) | шт | 1 |  |
| 323 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (лічильник) | Система | 2 |  |
| 324 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (модем) | шт | 2 |  |
| 325 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 1 |  |