ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Основні технічні характеристики :

Найменування робіт: Капітальний ремонт приміщення «Утеплення фасаду

Виконання робіт проводиться відповідно до вимог ДСТУ Д.1.1:2013.

Кількість: роботи відповідно до договірної ціни.

Строк виконання робіт: до 31.12.2019 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам ДСТУ Д.1.1-2013, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

Учаснику рекомендується відвідати та оглянути будівельний майданчик і прилеглу територію, а також одержати всі додаткові відомості, що можуть бути йому необхідні для підготовки тендерної пропозиції і укладання договору підряду у уповноважених представників замовника.

Витрати на відвідування будівельного майданчику несе учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації, замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва, шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

Приймання-передача виконаних робіт (Об’єкта будівництва) проводиться, відповідно до чинних нормативних актів, які підтверджуватимуть прийняття закінченого об’єкту в експлуатацію.

Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації Об’єкта будівництва протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк експлуатації Об’єкта будівництва становить не менше 10 років від дня його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання Акту про приймання-передачі Об’єкта будівництва.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Розрахунок договірної ціни та кошторис.

2. План графік виконання робіт.

3. План фінансування робіт.

4. Гарантійний термін на виконані роботи (не менше 10 років) (надати гарантійний лист).

6. Копію ліцензії учасника торгів на відповідний вид діяльності з переліком видів робіт відповідно до Технічного завдання, що наведене в Додатку №2** (у разі якщо передбачено законодавством).

** клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – СС2.

Учасники при підготовці цінової пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля (надати документ в довільній формі).

У складі пропозиції Учасники повинні підтвердити спроможність поставити теплоізоляційні вироби з мінеральної ватив обсягах, що вказані у технічних вимогамх документації та тендерній пропозиції учасника, що документально підтверджується гарантійним листом від товаровиробника чи представника товаровиробника обладнання (у разі, якщо товар не виробляється на території України) із зазначенням замовника торгів  та номером оголошення, що оприлюднене в електронній системі публічних закупівель ProZorro.

Надати документи що підтверджують якість теплоізоляційних виробів з мінеральної вати,а саме: копія сертифіката відповідності та висновок санітарно – епідеміологічної експертизи. Документи мають бути чинні на дату подання такого документу, а також надати протокол випробувань.теплоізоляційних виробів з мінеральної вати.

* - у разі, якщо законодавством не передбачено надання дозволів на виконання даного виду робіт учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає підстави ненадання вищезазначених документів.

** – у разі, якщо даний вид робіт не підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документу.

Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патенти, конструкції або типи предмету закупівлі, джерело походження матеріалів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент».

Учасник торгів має право подати пропозиції, що містять матеріали та обладнання відмінні від зазначеного в технічний специфікації, в разі якщо ці матеріали та обладнання по своїм технічним та експлуатаційним характеристикам відповідають зазначеним в специфікації.

Учасники при підготовці цінової пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля (надати документ в довільній формі).

Технічне завдання

«Капітальний ремонт приміщення «Утеплення фасаду

Капітальний ремонт і реставрація (CPV)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Фасад |  |  |
| 2 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi з землi та помостiв | 100м | 3,38 |
| 3 | Утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "FEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 3,90 |
| 4 | Утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "FEREZIT". Стіни з прорізними рустами | 100 м2 | 22,00 |
| 5 | Утеплення фасадів товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином.Відкоси | 100 м2 | 5,30 |
| 6 | Утеплення фасадів товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином.Пілястри | 100 м2 | 1,21 |
| 7 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону з цоколя, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | 100м2 | 1,60 |
| 8 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн фасадiв | 100м2 | 1,60 |
| 9 | Облицювання стін плитками з природнього каменю при кількості плит в 1 м2 понад 6 | 100 м2 | 3,70 |
| 10 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 40,00 |
| 11 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 100м | 3,38 |
| 12 | 2. Відмостка |  |  |
| 13 | Розбирання відмостки | 100м2 | 2,00 |
| 14 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,31 |
| 15 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,31 |
| 16 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,31 |
| 17 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 3,08 |
| 18 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100м2 | 3,08 |
| 19 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100м2 | 3,08 |
| 20 | 3. Утеплення горища |  |  |
| 21 | Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 19,24 |
| 22 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит мінераловатних | 100м2 | 19,24 |
| 23 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 19,24 |
| 24 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 19,24 |
| 25 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | 100м2 | 19,24 |
| 26 | 4. Утеплення перекриттів між простором підвалу |  |  |
| 27 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит мінераловатних | 100м2 | 8,62 |